## Slide 1
Αστική Ανθεκτικότητα
Εκθέσεις Τεκμηρίωσης κλιματικής ανθεκτικότητας
Χρηματοδοτικά εργαλεία
Ευρωκώδικες
Case Study: Η μεγάλη πλημμύρα του Ιουλίου 2021 σε Γερμανία–Βέλγιο–Ολλανδία

## Slide 2: Εθνική Στρατηγική Αστικής Ανθεκτικότητας
Ορίζει ένα εθνικό πλαίσιο για την προσαρμογή των πόλεων και των οικιστικών περιοχών στις επιπτώσεις της ΚΑ.
Στόχος: μείωση της ευπάθειας των αστικών περιοχών, θωράκιση & ενίσχυση ανθεκτικότητας, τεκμηρίωση ανθεκτικότητας
Περιλαμβάνει στρατηγικές για την ανθεκτικότητα στις ακραίες καιρικές συνθήκες, τη βιωσιμότητα των κτιρίων και των υποδομών, καθώς και την πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών
Το κράτος καθορίζει πρότυπα και οδηγίες για τις περιφέρειες και τους δήμους ώστε να ενσωματώσουν την κλιματική ανθεκτικότητα στις πολιτικές τους.
Ν. 5106/2024 (αρ. 42, 45)

## Slide 3: Σχέδια Αστικής Ανθεκτικότητας
περιλαμβάνουν την τεκμηρίωση της τρωτότητας κάθε περιοχής στις επιπτώσεις της ΚΑ μέσα από μελέτες και αξιολογήσεις
λειτουργούν ως «οδικοί χάρτες» για τις τοπικές αρχές συμβάλλοντας στην προσαρμογή
Όλοι οι Δήμοι υποχρεούνται να αναπτύξουν τεκμηριωμένα σχέδια που θα βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα, με σαφείς δείκτες και προβλέψεις με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο
Τα Σχέδια τοπικής αστικής ανθεκτικότητας (όπως και οι Εκθέσεις τεκμηρίωσης της ανθεκτικότητας) υποβάλλονται στο ΥΠΕΝ και η εφαρμογή τους παρακολουθείται από το Εθνικό Συμβούλιο Κλιματικής Ανθεκτικότητας
Τα Σχέδια και οι Εκθέσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τη Στρατηγική της ΕΕ για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.
Τακτικές επικαιροποιήσεις με βάση τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα και τις πραγματικές ανάγκες των αστικών περιοχών

## Slide 4: Εκθέσεις Τεκμηρίωσης κλιματικής ανθεκτικότητας ΕΣΠΑ 2021-2027
Εργαλείο για τον έλεγχο συμβατότητας με τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας και τον προσδιορισμό των μέτρων για την ενίσχυση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή των έργων υποδομής που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2021-2027
Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής
Ανθρακικό αποτύπωμα του έργου
Σχετικές εκπομπές του έργου
Συμβατότητα με τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας
Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
Ανάλυση διακινδύνευσης
Μέτρα για την ενίσχυση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή

## Slide 5: Χρηματοδοτικά εργαλεία κλιματικής ανθεκτικότητας

## Slide 6: Μηχανισμοί Χρηματοδότησης (Τεχνικές Κατευθυντήριες Γραμμές 2021-2027)
InvestEU: εστιάζει στην προώθηση βιώσιμων επενδύσεων, ιδίως στον τομέα των υποδομών, με γνώμονα τους στόχους της κλιματικής ουδετερότητας. Προβλέπει τον έλεγχο των επενδυτικών πράξεων ως προς τις περιβαλλοντικές, κλιματικές και κοινωνικές τους επιπτώσεις. Έργα που δεν συνάδουν με την πολιτική για το κλίμα αποκλείονται από τη χρηματοδότηση.
Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη»: υποστηρίζει στρατηγικές επενδύσεις σε μεταφορές, ενέργεια και ψηφιακές υποδομές. Βασική προϋπόθεση για χρηματοδότηση έργων είναι η ανθεκτικότητα στην ΚΑ, η ενεργειακή απόδοση και η συνεκτίμηση του κόστους των εκπομπών CO2.
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ/ERDF) & Ταμείο Συνοχής: χρηματοδοτούν έργα υποδομών με στόχο τη σύγκλιση των περιφερειών και τη μείωση των ανισοτήτων. Υποστηρίζουν την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή

## Slide 7: Μηχανισμοί Χρηματοδότησης (Τεχνικές Κατευθυντήριες Γραμμές 2021-2027)
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης: στηρίζει τις περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο από τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα. Χρηματοδοτεί έργα που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενεργειακή μετάβαση μειώνοντας τις αρνητικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.
Για την Ελλάδα: Δυτική Μακεδονία, Μεγαλόπολη, Νησιά
ΤΑΑ: βασικό εργαλείο της ΕΕ για τη στήριξη επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων, με έμφαση στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Χρηματοδοτεί έργα υποδομών που συμβάλλουν στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα απέναντι σε κρίσεις

## Slide 8: Νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034
Ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός 2028-2034 με βάση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ιουλίου 2025 για την Ελλάδα προβλέπει:
Εθνικός φάκελος 49 δισ ευρώ
Περιλαμβάνει: Πολιτική Συνοχής (ΕΣΠΑ), Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και Ταμεία για την Ασφάλεια και τη Μετανάστευση
Πληρωμές στη βάση επίτευξης οροσήμων (στο πρότυπο του Ταμείου Ανάκαμψης)
Θα μπορεί να έχει περιφερειακή διάσταση σαν το ΕΣΠΑ 2021-2027
Βασική προϋπόθεση θα αποτελεί η συμβατότητα με τις πολιτκές της Ε.Ε. για την κλιματική ανθεκτικότητα
Τα παραπάνω δεν είναι οριστικά, αποτελούν αντικείμενο διαβούλευσης

## Slide 9: Ευρωκώδικες

## Slide 10: Ευρωκώδικες (Eurocodes)
Οι Ευρωκώδικες είναι μια σειρά δέκα Ευρωπαϊκών Προτύπων (EN) για το σχεδιασμό των κατασκευών που αναπτύχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN).
Παρέχουν ένα κοινό για όλη την Ε.Ε. σύνολο μεθόδων για τον υπολογισμό της μηχανικής αντοχής των κατασκευαστικών έργων και των στοιχείων τους, τα οποία καλύπτονται από την Οδηγία 89/106/ΕΟΚ.
Οι Ευρωκώδικες συμπεριλαμβάνουν όλους τους τρόπους δόμησης (από σκυρόδεμα, χάλυβα, ξύλο, τοιχοποιία, γεωτεχνικά έργα και αλουμίνιο)
Οι Ευρωκώδικες δεύτερης γενιάς θα διανεμηθούν από το CEN στους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης το αργότερο έως τις 30 Μαρτίου 2026.
Θα λαμβάνουν υπόψη τους τα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής στην βάση ιστορικών στοιχείων.

## Slide 11: Ευρωκώδικες (Eurocodes)
EN 1990: Ευρωκώδικας 0 – Βάσεις σχεδιασμού φερουσών κατασκευών.
EN 1991: Ευρωκώδικας 1 – Δράσεις στις Φέρουσες Κατασκευές.
EN 1992: Ευρωκώδικας 2 – Σχεδιασμός φερουσών κατασκευών από σκυρόδεμα.
EN 1993: Ευρωκώδικας 3 – Σχεδιασμός φερουσών κατασκευών από χάλυβα.
EN 1994: Ευρωκώδικας 4 – Σχεδιασμός σύμμικτων φερουσών κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα.
EN 1995: Ευρωκώδικας 5 – Σχεδιασμός ξύλινων φερουσών κατασκευών.
EN 1996: Ευρωκώδικας 6 – Σχεδιασμός φερουσών κατασκευών από τοιχοποιία.
EN 1997: Ευρωκώδικας 7 – Γεωτεχνικός σχεδιασμός.
EN 1998: Ευρωκώδικας 8 – Αντισεισμικός σχεδιασμός φερουσών κατασκευών.
EN 1999: Ευρωκώδικας 9 – Σχεδιασμός φερουσών κατασκευών από αλουμίνιο.

## Slide 12: Case Study: Η μεγάλη πλημμύρα του Ιουλίου 2021 σε Γερμανία–Βέλγιο–Ολλανδία

## Slide 13: Η μεγάλη πλημμύρα του Ιουλίου 2021 σε Γερμανία-Βέλγιο-Ολλανδία
14-15 Ιουλ. 2021
• Απώλειες/κόστος: ≥189 θάνατοι στη Γερμανία·800 άνθρωποι σοβαρά τραυματίες, 17 000 από συνολικό πληθυσμό 42 000 έχασαν το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας τους, συνολικές ζημιές ~€32–33 δισ. στη Γερμανία (η πιο δαπανηρή πλημμύρα στη Γερμανία). (nhess.copernicus.org+1)
• Ενέργεια/τηλεπικοινωνίες: δεκάδες–εκατοντάδες χιλιάδες χωρίς ρεύμα και κινητή τηλεφωνία σε NRW & RP (αναφορές για 165.000 χωρίς ρεύμα/κινητά στις πρώτες ημέρες). (ie-ei.eu)
• Ύδρευση/λύματα & υγεία: ζημιές σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, ρύπανση πόσιμου νερού από διαρροές δεξαμενών πετρελαίου· προσωρινές διακοπές παραγωγής πόσιμου νερού (π.χ. Wasserwerke Westfalen). (ie-ei.eu)
• Μεταφορές/δομικές υποδομές: καταστροφή 62/112 γεφυρών στην κοιλάδα Ahr· εκτεταμένες ζημιές σε οδικό/σιδηροδρομικό δίκτυο. (agupubs.onlinelibrary.wiley.com)
• Συνολική αποτύπωση: καταστροφές σε γέφυρες, δίκτυα ύδρευσης/αποχέτευσης, σχολεία/νοσοκομεία, αστοχίες τηλεπικοινωνιών, κατοικίες. (d-nb.info)

## Slide 14: Η μεγάλη πλημμύρα του Ιουλίου 2021 σε Γερμανία-Βέλγιο-Ολλανδία

## Slide 15: Η μεγάλη πλημμύρα του Ιουλίου 2021 σε Γερμανία-Βέλγιο-Ολλανδία
Δήμος Dernau, κοιλάδα του ποταμού Αρ
Ενώ η μέγιστη παροχή πλημμύρας που εκτιμήθηκε για την πλημμύρα του Ιουλίου 2021 ήταν της ίδιας τάξης μεγέθους με εκείνη του 1804, το επίπεδο της πλημμύρας το 2021 ήταν περίπου 2,4 m υψηλότερο. Γιατί;
Κατάντη του Dernau, η κοιλάδα του ποταμού Αρ στενεύει. Αυτό το στενό σημείο καθιστά το Dernau ευάλωτο στην πλημμύρα
Στη δεκαετία του 1880, κατασκευάστηκε η σιδηροδρομική γραμμή της κοιλάδας του Άρ και χτίστηκαν τέσσερις γέφυρες ακριβώς στο στενό σημείο του ποταμού. Αυτές οι γέφυρες καταστράφηκαν μαζί με τη σιδηροδρομική γραμμή. Η υψηλότερη μέγιστη στάθμη του νερού – σε σύγκριση με το 1804 – οφειλόταν :
(α) στην ανθρωπογενή μορφολογική αλλαγή της διατομής του ποταμού, που επιβλήθηκε από την κατασκευή των σιδηροδρομικών γεφυρών,
(β) στην φραγή των διατομών του ποταμού στη θέση των γεφυρών από την παγίδευση μεγάλων συντριμμιών που μεταφέρθηκαν από την κοιλάδα ανάντη

## Slide 16: Η μεγάλη πλημμύρα του Ιουλίου 2021 σε Γερμανία-Βέλγιο-Ολλανδία
Ιστορικότητα – Ανθρωπογενείς αλλαγές - Παραδοχές σχεδιασμού
Οι εικόνες που τραβήχτηκαν μετά τα γεγονότα στον ποταμό Άρ δείχνουν ότι, τουλάχιστον για ορισμένες στιγμές κατά τη διάρκεια του γεγονότος, τα μεγάλα συντρίμμια μεταφέρθηκαν σε συνθήκες συμφόρησης και υπερσυμφόρησης κατά τις οποίες τα συντρίμμια βρίσκονται σε συνεχή επαφή και μεταφέρονται ως ένα συνεχές στρώμα στην επιφάνεια της ροής. Η παρατήρηση αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη στην τρέχουσα πρακτική μοντελοποίησης κινδύνου πλημμύρας, υποτιμώντας τον πραγματικό κίνδυνο.
Όλες οι μέγιστες τιμές υπερέβαιναν σαφώς τις μέγιστες απορροές μιας πλημμύρας 100ετίας, σε ορισμένους μετρητές ακόμη και κατά περισσότερο από πέντε φορές. Στους μετρητές κατάντη, τα μέγιστα επίπεδα νερού επιτεύχθηκαν μερικές ώρες αργότερα, νωρίς το πρωί της 15ης Ιουλίου, αλλά με ακόμη πιο δραματική αύξηση. Οι εκτιμώμενες μέγιστες ροές ήταν όλες σαφώς υψηλότερες από τις στατιστικές τιμές HQ100, με συντελεστή ρεκόρ περίπου επτά στο μετρητή Bliesheim (Erft).

## Slide 17: Η μεγάλη πλημμύρα του Ιουλίου 2021 σε Γερμανία-Βέλγιο-Ολλανδία
Ιστορικότητα – Ανθρωπογενείς αλλαγές - Παραδοχές σχεδιασμού
Μεγάλοι όγκοι μεγάλων συντριμμιών, συμπεριλαμβανομένων ξύλων, βιομηχανικών εξαρτημάτων, όπως οχήματα και τροχόσπιτα, κάδοι και κοντέινερ, καθώς και δομικά υλικά παρατηρήθηκαν σε όλο το δίκτυο του ποταμού κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε μετά το συμβάν. Τα περισσότερα από αυτά τα συντρίμμια δεν υπήρχαν ή ήταν περιορισμένα το 1804.
Ο κίνδυνος πλημμύρας (π.χ. επίπεδο πλημμύρας 100 ετών) που χρησιμοποιείται συνήθως ως βάση σχεδιασμού για την προστασία από τις πλημμύρες υποτιμάται επί του παρόντος, όταν δεν λαμβάνονται υπόψη ιστορικές σοβαρές πλημμύρες (βλ. Roggenkamp και Hergert, 2022). Στην περίπτωση της λεκάνης απορροής του Ahr, ιστορικές αναλύσεις έχουν δείξει ότι γεγονότα συγκρίσιμα με την πλημμύρα του Ιουλίου 2021 είχαν ήδη συμβεί το 1804 και το 1910, αλλά μόνο τα δεδομένα από τις συνεχείς καταγραφές (π.χ. για το μετρητή Altenahr από το 1946) χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση των τιμών HQ100.

## Slide 18: Η μεγάλη πλημμύρα του Ιουλίου 2021 σε Γερμανία-Βέλγιο-Ολλανδία
Ιστορικότητα – Ανθρωπογενείς αλλαγές - Παραδοχές σχεδιασμού
Ανθρωπογενείς παρεμβάσεις σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή αλλάζουν τα δεδομένα σχετικά με τις παραδοχές σχεδιασμού των συστημάτων υποδομών (εδώ των υποδομών μεταφορών και του φυσικού - κατά βάση - συστήματος απορροής) ενώ την ίδια στιγμή ιστορικά στοιχεία είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη καθώς η κλιματική αλλαγή «πυκνώνει» τον χρόνο που εμφανίζονται έντονα γεγονότα φυσικών καταστροφών.
Ανάλυση διακινδύνευσης (risk)
το επίπεδο του κλιματικού κινδύνου (hazard) ανά φαινόμενο,
το επίπεδο της ευαισθησίας (sensitivity) κάθε τύπου υποδομής ανά φαινόμενο,
το επίπεδο της τρωτότητας (vulnerability) ανά υποδομή και φαινόμενο, και
το επίπεδο της έκθεσης (exposure) με βάση τη γεωγραφική κατανομή του κάθε τύπου υποδομής

## Slide 19: European Climate Risk Assessment – ΕΕΑ 2024
Κάποια βασικά συμπεράσματα για τις υποδομές
Η ικανότητα των υποδομών να αντέχουν σε οποιονδήποτε κίνδυνο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από μη κλιματικούς παράγοντες. Στην Ευρώπη ειδικότερα, μεγάλο μέρος της υποδομής είναι παλαιό και ήδη παρουσιάζει βλάβες, ενώ μεγάλο μέρος της δεν έχει σχεδιαστεί για να αντέχει σε μελλοντικές κλιματικές συνθήκες. Υπάρχει ήδη έλλειμμα προσαρμογής και, χωρίς σημαντικές επενδύσεις, αυτό αναμένεται να αυξηθεί (Bednar-Friedl et al., 2022; Warren et al., 2016).
Σημαντικά γεγονότα επηρεάζουν πολλαπλά συστήματα υποδομών
Ο χρόνος αποκατάστασης διαφόρων κρίσιμων συστημάτων υποδομών κυμαίνεται από μερικές ώρες έως χρόνια
Η καταγραφή της χρονικά σύνθετης επίδρασης μιας σειράς καταιγίδων στη βλάβη υποδομών σε μια μόνο τοποθεσία είναι δύσκολη λόγω της πολυπλοκότητας της ανάλυσης. Ωστόσο, είναι σημαντικό να μελετηθεί περαιτέρω το ζήτημα αυτό, καθώς οι υποδομές σήμερα σχεδιάζονται συνήθως για να αντέχουν σε ένα μόνο σχεδιασμένο φαινόμενο και όχι σε πολλαπλά φαινόμενα που ακολουθούν το ένα το άλλο.

## Slide 20: European Climate Risk Assessment – ΕΕΑ 2024
Παγίδες που πρέπει να αποφύγουμε
Η έλλειψη προνοητικότητας οδηγεί σε έλλειψη ετοιμότητας και περιττές επιπτώσεις (πρέπει να καταλάβουμε καλύτερα την επερχόμενη επικινδυνότητα – παράδειγμα οι πλημμύρες στην Κεντρική Ευρώπη η οποία θεωρούνταν θωρακισμένη
Η μη αναγνώριση των κρίσιμων υπηρεσιών που παρέχουν οι φυσικές υποδομές απειλεί τη βιοποικιλότητα και την κοινωνική ευημερία. Οι φυσικές υποδομές (π.χ. υγρότοποι μεγάλης έκτασης, παράκτιες αμμοθίνες, ποτάμια, αστικά πάρκα, πράσινα δώματα) αποτελούν νόμιμες κρίσιμες υποδομές και αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο ως απαραίτητες για την αντιμετώπιση των κλιματικών κινδύνων (ως «λύσεις βασισμένες στη φύση»).
Τα μέτρα προσαρμογής δεν είναι εγγενώς καλά. Οι δράσεις μπορεί να προστατεύουν ορισμένους, ενώ παραμελούν άλλους, ή ακόμη και να επιδεινώνουν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν. Οι επιλογές που γίνονται σήμερα μπορεί να «κλειδώσουν» τις μελλοντικές γενιές σε αυξημένο κίνδυνο ή δαπανηρές δράσεις.

## Slide 21: Ευχαριστώ για την προσοχή σας!